## Slide 1: Calcolo del volume della chioma di un ulivo mediante approcci basati su AI

## Slide 2: topics
Acquisizione Dataset
Downsampling
Clusterizzazione
Segmentazione tronco-chioma
Calcolo volume

## Slide 3: ACQUISIZIONE DATASET MEDIANTE TECNOLOGIA LIDAR
Scopo:
Ottenere mappatura 3D dell’ambiente (nuvola di punti)
Funzionamento:
Misurazione della distanza da un oggetto illuminandolo con una luce laser ed ottenendo informazioni tridimensionali ad alta risoluzione
Calcolo della distanza moltiplicando il ‘tempo di volo’ per la velocità della luce e dividendo per 2
Individuazione delle coordinate X Y Z di ogni punto

## Slide 4: strumentazione utilizzata
Kaarta Stencil 2 (Mappatura)
Specifiche:
Range di acquisizione di max 100mt
Accuracy di ± 30mm.
HiPer GNSS Topocon (Georeferenziazione)
Specifiche:
226 canali in grado di tracciare fino a 112 satelliti
Precision Static: H: 3.0 mm + 0.1 ppm V: 3.5 mm + 0.4 ppm

## Slide 5: Risultato acquisizione lidar
N° punti ottenuti: 25,984,317
Normalizzazione altezza dei punti (asse Z) ponendo a 0 il livello del terreno
Software utilizzato: Cloud Compare
2 Dataset di partenza: Pre e Post potatura (formato LAS)
Ogni operazione illustrata verrà eseguita per entrambi i dataset

## Slide 6: Pulizia DATASET
Eliminazione dei primi 55cm a partire dal livello Z=0 a causa di erba e terreno
Pulizia generale del dataset
N° punti iniziali: 25,984,317
N° punti finali: 19,322,441
Software utilizzato: Cloud Compare

## Slide 7: Selezione area migliore
Software utilizzato: Cloud Compare
Selezione dell’area in cui è presente poco rumore ed in cui la densità dei punti è piuttosto omogenea
N° punti iniziali: 19,322,441
N° punti finali: 3,395,803

## Slide 8: Downsampling dataset
Software utilizzato: Cloud Compare
Downsampling utilizzando algoritmi Python per rendere possibile la clusterizzazione su PC domestici (impiego di RAM importante)
Fattore 20 di downsampling
N° punti iniziali: 3,395,803
N° punti finali: 169,791

## Slide 9: CLUSTERIZZAZIONE DELLE SINGOLE PIANTe (DBSCAN)
Algoritmo di clusterizzazione utilizzato: DBSCAN
Vantaggi rispetto ad altri algoritmi:
Non è necessario specificare il numero di cluster da ottenere
Basato sulla densità dei punti
Svantaggi:
Utilizzo di dataset con poco rumore e buon distanziamento tra ulivi
Settaggio di eps e di min_points dipendente dalla densità di punti (Caso specifico: eps=0.70, min_samples=450)

## Slide 10: Risultato CLUSTERIZZAZIONE
Software utilizzato: Visual Studio Code (Python)
Filtraggio per eliminare cluster con meno di 1000 punti
Output: Un file LAS per ogni cluster

## Slide 11: SEGMENTAZIONE TRONCO-CHIOMA (Pointnet)
Scopo segmentazione:
Divisione tronco chioma per un più accurato calcolo del volume della chioma degli ulivi
Rete utilizzata: PointNet
Largamente impiegata per nuvole di punti
La rete di segmentazione è un’estensione della rete di classificazione
Software utilizzato: Google Colab (Pytorch)

## Slide 12: Preparazione del dataset
Molte delle modifiche apportate riguardano file e/o cartelle di SHAPENET (dataset di oggetti 3D) che viene sfruttato da PointNet
Creazione delle label chioma-tronco (valori 0-1)
Trascrizione ulivi nel formato idoneo
Trascrizione label nel formato idoneo
Creazione cartelle contenenti sia ulivi pre che post potatura (points e label) / Cartella 03922222
Indicazione nome categoria (Olives) con cartella di riferimento (03922222) nel file synsetoffset2category.txt
Indicazione numero classi (2) nel file num_seg_classes
Split degli ulivi che partecipano alle fasi di train, validation e test nel file train_test_split
Software utilizzato: Google Colab (Pytorch)

## Slide 13: SEGMENTAZIONE TRONCO-CHIOMA (Pointnet)
Ulivi*
Ulivi Segmentati
NB*:
Per l’addestramento della rete è stato utilizzato un dataset in cui non è stata fatta alcuna operazione di downsampling ed in cui la clusterizzazione è stata eseguita manualmente per avere la certezza che i dati in input siano corretti.
A causa del dataset di piccolissime dimensioni il risultato è comunque poco soddisfacente ed un implementazione fatta utilizzando direttamente i file in cui il downsampling e la clusterizzazione è stata eseguita in modo automatico avrebbe portato a risultati ancora peggiori
Pertanto, nelle fasi successive in cui si calcola il volume della chioma verrà utilizzato direttamente il file di output della clusterizzazione
Un dataset di grandi dimensioni avrebbe restituito dati migliori e permesso un automatizzazione dell’intero processo
Software utilizzato: Google Colab (Pytorch)

## Slide 14: Risultati segmentazione
Causa Problemi:
Dimensione ridotta Dataset
Conseguenze:
Overfitting immediato
Test Accuracy bassa e costante
Chart: 
| Epoch 1 | Epoch 2 | Epoch 4 | Epoch 10 | Epoch 40
Train loss | 0.725 | 0.6921 | 0.5817 | 0.3563 | 0.3029
Test loss | 0.6727 | 0.6726 | 0.6514 | 0.4171 | 0.3058
Train accuracy | 0.3531 | 0.45 | 0.4701 | 0.6353 | 0.6351
Test accuracy | 0.2759 | 0.276 | 0.2751 | 0.2754 | 0.2755
Software utilizzato: Google Colab (Pytorch)
%cd /gdrive/MyDrive/pointnet.pytorch/utils
!python3 train_segmentation.py --dataset /gdrive/MyDrive/pointnet.pytorch/shapenetcore_partanno_segmentation_benchmark_v0 --nepoch=40 --class_choice Olives --batchSize 20

## Slide 15: ALGORITMI PER IL CALCOLO DEI VOLUMI
Convex Hull:
Ricerca del più piccolo insieme convesso che contiene tutti i punti
Section Volume:
Basato sulla suddivisione della nuvola di punti in sezioni parallele

## Slide 16: ALGORITMI PER IL CALCOLO DEI VOLUMI
Software utilizzato: Visual Studio Code (Python)
Vedi NB* slide «SEGMENTAZIONE TRONCO-CHIOMA (Pointnet)»
Input: Output della clusterizzazione
Esempio calcolo Convex Hull

## Slide 17: Risultato CALCOLO DEI VOLUMI
Software utilizzato: Visual Studio Code (Python)
Viene scritto su file .txt il calcolo del volume di ogni pianta Pre e Post potatura con la differenza fra questi due valori
Considerazioni:
Risultati coerenti fra i due algoritmi utilizzati
Sono presenti due valori negativi, probabilmente causati da una non perfetta clusterizzazione e dal downsampling eseguito nelle prime fasi di elaborazione del dataset

## Slide 18: Riassunto e conclusioni
…
…
…
…
…
*
(
)

## Slide 19: Grazie
Cingolani Cristian
Baioni Francesco